## Slide 1: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Α.Σ.Τ.Ε. 2003-2004 Θέμα: ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Απόστολος Ν. Καγιάννης
Επιβλέπων: Α. Αβδελάς Αν. Καθηγητής

## Slide 2: Σχεδιασμός Πλαισίων με τους EC4 και EC8
Φορέας:
Επίπεδος φορέας.
Καμπτικό πλαίσιο.
Μία ομάδα 4-όροφων.
Μια ομάδα 8-όροφων.
Διατομές:
Στύλος από κυκλική κοιλοδοκό γεμισμένη με σκυρόδεμα.
Δοκός σύμμικτη ΙΡΕ με ολόσωμη πλάκα σκυροδέματος.

## Slide 3: Σχεδιασμός Πλαισίων με τους EC4 και EC8
Φορτία
Μόνιμα:
πάχος πλάκας 12-14 cm
τοιχοποιίες 1.0 kN/m2
πρόσθετα μόνιμα 1.2 kN/m2
Κινητά:
2.0 – 3.5 kN/m2
Άνεμος (κατά EC1)
Σεισμός:
Φάσμα ΕΑΚ2000 αg=0.24g
Συντελεστής Συμπεριφοράς DCL=1.5 - DCM=4.0 - DCH=6.5
Ατέλειες (κατά EC3)

## Slide 4: Σχεδιασμός Πλαισίων με τους EC4 και EC8
Παραδοχές Ανάλυσης
Επαρκής αριθμός διατμητικών συνδέσμων – διαφραγματική λειτουργία.
Πακτωμένοι στύλοι.
Συνδέσεις πλήρως άκαμπτες.
Συνεργασία δοκών με πλάκα και οπλισμούς - σύμμικτη λειτουργία σε ανοίγματα και στηρίξεις.
Πλήρης συνεργασία κοιλοδοκών με το εσωτερικό σκυρόδεμα.
Δυσκαμψία δοκού για την ανάλυση
EC8: Ieq=0.6·I1+0.4·I2 σε όλο το μήκος της δοκού.
EC4: στις στηρίξεις εκατέρωθεν για 15% του μήκους Ι2 και στα ανοίγματα Ι1.
Υποστήριξη δοκών στη φάση κατασκευής.
Οι εκτός επιπέδου δράσεις θεωρούνται αμελητέες.

## Slide 5: Σχεδιασμός Πλαισίων με τους EC4 και EC8
To πλαίσιο δεν μπορούσε να διαστασιολογηθεί με
διαφορετικό σενάριο πλαστιμότητας.
Αλλαγή διαστάσεων και φορτίων.
Πλαίσιο Α: q=4.0

## Slide 6: Σχεδιασμός Πλαισίων με τους EC4 και EC8
Διατομές 4-όροφων
DCL (q=1.5)
Στύλος: CHS 406.4x11
Δοκός: IPE 330
+ 6Φ16 άνω + 6Φ10 κάτω
DCM (q=4.0)
Στύλος: CHS 355.6x10
Δοκός: IPE 270
+ 4Φ16 άνω + 6Φ10 κάτω
DCH (q=6.5)
Στύλος: CHS 355.6x10
Δοκός: IPE 270
+ 4Φ16 άνω + 6Φ10 κάτω
Πλαίσιο Β1 (q=4.0)

## Slide 7: Σχεδιασμός Πλαισίων με τους EC4 και EC8
Διατομές 8-όροφων
DCL (q=1.5)
Στύλος: CHS 508x12.5
Δοκός 4 κάτω όροφοι: IPE 360
Δοκός 4 άνω όροφοι: IPE 300
DCM (q=4.0)
Στύλος: CHS 406.4x12.5
Δοκός 4 κάτω όροφοι: IPE 330
Δοκός 4 άνω όροφοι: IPE 270
DCH (q=6.5)
Στύλος: CHS 406.4x12.5
Δοκός 4 κάτω όροφοι: IPE 330
Δοκός 4 άνω όροφοι: IPE 270
Πλαίσιο Γ1 (q=4.0)

## Slide 8: Σχεδιασμός Πλαισίων με τους EC4 και EC8
Πλαίσια με απαιτήσεις πλαστιμότητας
Κρίσιμος ο έλεγχος περιορισμού
βλαβών – έλλειψη δυσκαμψίας.
Λιγότερο κρίσιμος ο έλεγχος
φαινομένων 2ης τάξης.
Πλαίσια σχεδιασμένα ελαστικά
Μεγάλη δυσκαμψία – κρίσιμα τα
εντατικά μεγέθη του σεισμού.

## Slide 9: Σχεδιασμός Πλαισίων με τους EC4 και EC8
 |  | Ελαστικές ιδιοπερίοδοι | 
πλαίσιο | περιγραφή | T1 (sec) | T2 (sec)
Α | 4-όροφο πλαίσιο με μεγάλα ανοίγματα και φορτία (q=4,0) | 0,962 | 0,273
Β1 | 4-όροφο πλαίσιο με μικρά ανοίγματα και φορτία (q=4,0) | 0,794 | 0,245
Β2 | 4-όροφο πλαίσιο με μικρά ανοίγματα και φορτία (q=6,5) | 0,794 | 0,245
Β3 | 4-όροφο πλαίσιο με μικρά ανοίγματα και φορτία (q=1,5) | 0,614 | 0,190
Γ1 | 8-όροφο πλαίσιο με μικρά ανοίγματα και φορτία (q=4,0) | 1,283 | 0,443
Γ2 | 8-όροφο πλαίσιο με μικρά ανοίγματα και φορτία (q=6,5) | 1,283 | 0,443
Γ3 | 8-όροφο πλαίσιο με μικρά ανοίγματα και φορτία (q=1,5) | 1,057 | 0,359
▪ Γενικά εύκαμπτες κατασκευές – Θέση καθοδικού κλάδου στο φάσμα σχεδιασμού. ▪ Μπορούν να γίνουν πολυώροφες σύμμικτες κατασκευές χωρίς απαραίτητα τη χρήση κατακόρυφων συνδέσμων.
Ιδιομορφική ανάλυση

## Slide 10: Ανελαστική συμπεριφορά με χρήση Ανελαστικής Στατικής Ανάλυσης
Στατική Μέθοδος (Pushover)
Χρήση του εγχειριδίου της FEMA 356 για τις μεταλλικές
κατασκευές.
Υπολογισμός μετακίνησης στόχου:
Υπολογισμός των στροφών διαρροής:
Καμπύλες ροπής – στροφής για δοκούς και στύλους:
Τα δεδομένα a, b, c
δίνονται από πίνακες με
βάση κάποια κριτήρια
κατάταξης.
δt=C0C1C2C3Sa(Τe2/4π2)g
δοκοί: θy=Mb.Rdlb/(6EIb), στύλοι: θy=Mc.Rdlc/(1.18*6EIc)

## Slide 11: Ανελαστική συμπεριφορά με χρήση Ανελαστικής Στατικής Ανάλυσης
Παραδοχές Ανάλυσης
Οι συνδέσεις θεωρούνται πλήρους αντοχής, διαμορφωμένες έτσι ώστε η πλαστική άρθρωση να εμφανίζεται στη δοκό. Συνδέσεις μειωμένης δυσκαμψίας δεν εξετάζονται.
Οι πιθανές αρθρώσεις τοποθετήθηκαν στο 5% και 95% του μήκους της δοκού.
Δυσκαμψία ελαστικής δοκού από EC8: Ieq=0.6·I1+0.4·I2.
Δυσκαμψία στις πιθανές θέσεις αρθρώσεων από την καμπύλη Μ – θ.
Δυσκαμψία στύλου από EC8 και καμπύλη αλληλεπίδρασης από EC4.
Ως προφίλ οριζόντιων φορτίων χρησιμοποιείται η μορφή της πρώτης ιδιομορφής του φορέα.

## Slide 12: Ανελαστική συμπεριφορά με χρήση Ανελαστικής Στατικής Ανάλυσης
Συντελεστής Συμπεριφοράς
Συντελεστής
πλαστιμότητας
Συντελεστής
Υπεραντοχής

## Slide 13: Ανελαστική συμπεριφορά με χρήση Ανελαστικής Στατικής Ανάλυσης
Διερεύνηση επιρροής φαινομένων 2ης τάξης και μεγάλων παραμορφώσεων
Η διερεύνηση έγινε στο πλαίσιο Α.
Μικρή μείωση (<10%) της τέμνουσας βάσης διαρροής,
των μετακινήσεων και του συντελεστή συμπεριφοράς.
ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη στη συνέχεια.

## Slide 14: Ανελαστική συμπεριφορά με χρήση Ανελαστικής Στατικής Ανάλυσης
Σύγκριση Αποτελεσμάτων

## Slide 15: Ανελαστική συμπεριφορά με χρήση Δυναμικής Ανελαστικής Μεθόδου
Δυναμική Μέθοδος (Time History)
Το πλαίσιο Α μελετάται με χρήση της δυναμικής μεθόδου που θεωρείται πιο ακριβής.
Εφαρμογή για ένα πλαίσιο λόγω χρονοβόρας διαδικασίας.
Χρήση αλγορίθμου Newmark.
Σεισμικά φορτία: 7 καταγραφές από την Ελλάδα.
Θεσσαλονίκη | 20/6/1978 | t=20sec
Αίγιο | 15/6/1995 | t=12sec
Καλαμάτα | 13/9/1986 | t=20sec
Κόρινθος | 24/2/1981 | t=22sec
Πάτρα | 14/71993 | t=18sec
Λευκάδα (L) | 14/8/2003 | t=24sec
Λευκάδα (Τ) | 14/8/2003 | t=24sec

## Slide 16: Ανελαστική συμπεριφορά με χρήση Δυναμικής Ανελαστικής Μεθόδου
Παραδοχές Ανάλυσης
Οι συνδέσεις θεωρούνται άκαμπτες (μεγάλη τιμή δυσκαμψίας στο ελατήριο NLink).
Οι πιθανές πλαστικές αρθρώσεις (ελαστοπλαστικά ελατήρια) τοποθετήθηκαν στο 5% και 95% του μήκους της δοκού.
Δυσκαμψία ελαστικής δοκού από EC8: Ieq=0.6·I1+0.4·I2.
Δυσκαμψία στις πιθανές θέσεις αρθρώσεων από την καμπύλη Μ – θ, ίδια για τις περιοχές θετικών και αρνητικών ροπών.
Ροπή πλαστικοποίησης ίδια για τις θετικές και αρνητικές ροπές λόγω αδυναμίας προγράμματος (μικρή διαφορά).
Σταθερή ροπή διαρροής για τους στύλους με κατακόρυφα φορτία G+0.3Q, λόγω αδυναμίας προγράμματος.

## Slide 17: Ανελαστική συμπεριφορά με χρήση Δυναμικής Ανελαστικής Μεθόδου
Συντελεστής Συμπεριφοράς
Λόγος μεταξύ του φάσματος κατάρρευσης και του φάσματος σχεδιασμού συγκεκριμένου επιταχυνσιογραφήματος:
Αν το φάσμα σχεδιασμού είναι το φάσμα που προκαλεί διαρροή, τότε:
Αν θεωρηθεί ένας σταθερός συντελεστής φασματικής ενίσχυσης, τότε:
Με τη συμβολή της υπεραντοχής ο συντελεστής γίνεται:
qc,dy=(Sa)cel/(Sa)din
qc,ay=(Sa)cel/(Sa)yel
qc,dy=ag(collapse) /(ag(design)/qcode) ή qc,dy=ag(collapse) /ag(design yield)
qc,ay=ag(collapse) /ag(actual yield)
q’c,ay = qc,ay x qs = [ag(collapse) /ag(actual yield)] x qs
όπου qs = Vy/Vd από καμπύλη pushover

## Slide 18: Ανελαστική συμπεριφορά με χρήση Δυναμικής Ανελαστικής Μεθόδου
Σεισμός διαρροής
Ο σεισμός που προκαλεί μετακίνηση στην κορυφή του πλαισίου
ίση με τη μετακίνηση διαρροής που ορίστηκε στην καμπύλη
τέμνουσας βάσης – μετακίνησης από τη στατική ανελαστική
ανάλυση.
Σεισμός κατάρρευσης
Κριτήρια που αναφέρονται σε όλη την κατασκευή.
Διαφορική μετακίνηση διαφραγμάτων 2.5%, δηλαδή διπλάσια
τιμή από την τιμή 2.5*0.005=0,0125 ή 1.25% του σεισμού
σχεδιασμού.
Το κριτήριο φαινομένων 2ης τάξης θεωρήθηκε ότι καλύπτεται
από το παραπάνω κριτήριο, που έχει συντηρητική τιμή.
Τοπικά κριτήρια θεωρήθηκε ότι δεν επηρεάζουν αν ο
σχεδιασμός γίνει σωστά.

## Slide 19: Ανελαστική συμπεριφορά με χρήση Δυναμικής Ανελαστικής Μεθόδου
Αποτελέσματα – Συντελεστές Συμπεριφοράς
aay/ady εκφράζει την υπεραντοχή.
qc,dy>>qc,ay γιατί εσωκλείεται πολύ
μεγάλος συντελεστής
υπεραντοχής.
ac/ad εκφράζει το περιθώριο
ασφάλειας της κατασκευής.

## Slide 20: Σύγκριση Στατικής και Δυναμικής Μεθόδου
Σύγκριση Τέμνουσας βάσης – Μετακίνησης κορυφής
Σύμπτωση της περιβάλλουσας
καμπύλης της δυναμικής
ανάλυσης με την καμπύλη από
τη στατική ανάλυση.
Σύγκριση Μετακίνησης κορυφής
Η μετακίνηση από τη στατική ανάλυση αρκετά μεγαλύτερη
από τη μετακίνηση της δυναμικής ανάλυσης.

## Slide 21: Σύγκριση Στατικής και Δυναμικής Μεθόδου
Σύγκριση συντελεστή συμπεριφοράς
Πολύ καλή σύμπτωση του συντελεστή πλαστιμότητας. Η μικρή διαφορά οφείλεται στις παραδοχές υπολογισμού.
Πολύ καλή σύμπτωση των συντελεστών q και q’c,ay . Ίδιος συντελ. υπεραντοχής.
Μεγάλη διαφορά των συντελεστών q και qc,dy . Διαφορετικός συντελεστής υπεραντοχής.

## Slide 22: Σύγκριση Στατικής και Δυναμικής Μεθόδου
Σύγκριση Επιτάχυνσης Κατάρρευσης
Η επιτάχυνση κατάρρευσης από τη δυναμική μέθοδο κατά 35%
μεγαλύτερη.
Η διαφορά οφείλεται στην παραδοχή ίσων μετακινήσεων
ελαστοπλαστικού και απείρως ελαστικού φορέα και στην παραδοχή ότι
η μετακίνηση στόχος αντιστοιχεί στην επιτάχυνση σχεδιασμού.

## Slide 23: Συμπεράσματα και Παρατηρήσεις
Συμπεράσματα Σχεδιασμού
Τα σύμμικτα πλαίσια είναι γενικά εύκαμπτοι φορείς και πολύ μεγάλο ρόλο στη δυσκαμψία του φορέα παίζει η δυσκαμψία των υποστυλωμάτων.
Κρίσιμος σε κάθε περίπτωση για το σχεδιασμό είναι ο σεισμός. Τα φορτία βαρύτητας δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα.
Το τρίτο σενάριο υψηλής πλαστιμότητας δε λειτουργεί σε καθαρά καμπτικά πλαίσια, λόγω έλλειψης επαρκούς δυσκαμψίας.
Η χρήση της ίδιας διατομής σε όλους τους ορόφους μπορεί να οδηγήσει σε υπερδιαστασιολόγηση και απώλεια πλαστιμότητας.

## Slide 24: Συμπεράσματα και Παρατηρήσεις
Συμπεράσματα Στατικής Μεθόδου
Τα σύμμικτα πλαίσια, αν σχεδιαστούν σωστά, μπορούν να συμπεριφερθούν πολύ πλάστιμα σε ακραίες σεισμικές συνθήκες.
Οι συντελεστές υπεραντοχής για τα πλαίσια με απαιτήσεις πλαστιμότητας είναι πολύ μεγάλοι λόγω υπερδιαστασιολόγησης από τον κανονισμό.
Ο EC8 δίνει αξιόπιστους συντελεστές συμπεριφοράς για τις σύμμικτες κατασκευές, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αρκετά συντηρητικοί.
Τα πλαίσια που σχεδιάζονται ελαστικά χωρίς απαιτήσεις πλαστιμότητας διαθέτουν πλαστιμότητα και μάλιστα αρκετή. Η πλαστιμότητα αυτή συνιστά μια δεύτερη γραμμή άμυνας για σεισμούς μεγαλύτερους του σεισμού σχεδιασμού.

## Slide 25: Συμπεράσματα και Παρατηρήσεις
Συμπεράσματα Δυναμικής Μεθόδου
Χρησιμοποιώντας δύο ορισμούς του συντελεστή συμπεριφοράς επαληθεύτηκε η αξιοπιστία του EC8.
Μεγάλα αποθέματα ασφάλειας μέχρι την κατάρρευση.
Πολύ πλάστιμη συμπεριφορά των σύμμικτων κατασκευών.

## Slide 26
Ευχαριστώ
για την προσοχή σας